Správa  majetku  mesta

Prievidza, s.r.o.

Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Mesto Prievidza

Mestský úrad

oddelenie výstavby

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

VÁŠ LIST ZNAČKY/ZO DŇA	                NAŠA ZNAČKA	         VYBAVUJE                         	PRIEVIDZA

/2014                  Ing. Lukáčová 046-5111935     27.10.2014

Plán zimnej údržby – zaslanie

## V prílohe Vám zasielame Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prievidza na zimné obdobie 2014 – 2015, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí MsR dňa 21.10.2014. MsR zobrala predložený materiál na vedomie.

S pozdravom

Ján Dobrovodský

konateľ spoločnosti

Správa  majetku  mesta

Prievidza, s.r.o.

Vansovej 24, 971 01 Prievidza

## P  l  á  n

organizačného zabezpečenia

zimnej údržby miestnych komunikácií

v meste Prievidza na zimné obdobie 2014 – 2015

Zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len ZÚ MK) v meste Prievidza bude zabezpečená  podľa  plánu, ktorý je vypracovaný v zmysle nasledovných platných zákonných ustanovení -  Cestný zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, Úprava FMD č. 8013/1986 so zodpovednosťou podľa zákona a s dodržiavaním zásad hospodárnosti, podľa technologických noriem a štandardu zimnej údržby, Technické podmienky MDPaT pod označením TP 9A/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácii.

ZÚ MK v meste Prievidza s výnimkami, ktoré sú uvedené v citovanej legislatíve vykonáva Správa majetku mesta Prievidza spol. s r.o. , T. Vansovej č. 24,  Prievidza.

Za organizačné, materiálne a technické zabezpečenie ZÚ zodpovedá štáb zimnej údržby

ZÚ MK riadi operačný štáb ZÚ MK v nasledovnom zložení

- vedúci operačného štábu ZÚ MK :

Ján Dobrovodský, konateľ spol. s r.o. 0903 419 250

2.) zástupcovia vedúceho operačného štábu ZÚ MK :

František Gális, technik MK 0911 885 166

Karol Hamar, technik MK 0904 415 804

Juraj Ohradzanský, údržba VZ 0911 715 545

Ing. Zuzana Lukáčová, ref. pre MK 0911 051 082

Činnosť ZÚ MK v prípade mimoriadnych klimatických podmienok (kalamita

) riadi operačný štáb pod vedením primátorky mesta.

V takomto prípade je zloženie operačného štábu nasledovné :

1.) Vedúci kalamitného operačného štábu :

Primátorka mesta Prievidza (v jej neprítomnosti zástupca primátorky mesta) 046 - 542 23 80, 0903 266 617

2.)  Zástupca vedúceho kalamitného operačného štábu :

Vedúci operačného štábu ZÚ MK SMMP, spol. s r.o.

- Členovia kalamitného operačného štábu :

Prednosta MsÚ v Prievidzi

Ved. odboru ÚP,SP, výstavby a ŽP

Vedúci operačného štábu SMMP, spol. s r.o.

Náčelník MsP Prievidza

Riaditeľ DI PZ v Prievidzi

Riaditeľ SAD v Prievidzi

ďalší členovia na pokyn primátorky mesta

ZÚ MK zahŕňa údržbu hlavných a vedľajších  komunikácií, parkových chodníkov, schodov, peších  zón a zastávok MHD na území mesta v poradí významu, dopravného zaťaženia a stavu komunikácií (viď. Rajonizácia nasadenia mechanizmov).

V čase kalamity je okrem pracovníkov a techniky SMMP, spol. s r.o., zmluvných dodávateľov zapojená do činnosti všetka dostupná technika fyzických a právnických osôb na území mesta.

Všetci pracovníci zaradení v ZÚ MK v rámci spoločnosti SMMP, spol. s r.o., zmluvných dodávateľov sú v čase kalamity povinní plniť úlohy a  príkazy vedúceho kalamitného operačného štábu ZÚ MK.

Vedúci zmien ZÚ MK  SMMP, spol. s r.o.

Jednotlivých členov ZÚ MK vykonávajúcich činnosť vedúceho zmeny ZÚ MK určuje vedúci operačného štábu ZÚ MK v harmonograme „Rozpis služieb ZÚ MK“

Ako vedúci zmien budú zaradení :

František Gális, č. tel.0911 885 166

Ing. Zuzana Lukáčová č. tel. 0911 051 082

Karol Hamar, č. tel.0904 415 804

Juraj Ohradzanský, č.tel. 0911 715 545

Vedúci zmeny ZÚ MK zabezpečuje predovšetkým

- Schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií v jednotlivých rajónoch zaradených do ZÚ MK.

- Prehliadky  - kontroly komunikácií v zimnom období vykonáva vedúci zmeny za použitia dispečerského vozidla, s cieľom zistenia stavu zjazdnosti a to v pravidelnom režime minimálne 2 x počas výkonu služby , z pravidla v čase od 04 .00 do 4.30 a od 22.00 do 22.30  hod.   pri hmlách a mrholení kombinovaných teplotami pod bodom mrazu,

zasnežovaní alebo  mimoriadne pri zhoršených poveternostných podmienkach , ak to    poveternostná situácia vyžaduje .

- Overuje stav techniky a pohotovosť pracovníkov

- Rozhoduje o nasadení techniky do jednotlivých rajónov, o postupe prác a použití posypových materiálov.

- Rozhoduje podľa kalamitných podmienok o  zapojení pracovníkov určených v jednotlivých stupňoch pohotovosti, prípadne o zapojení do výkonu prác i ďalších pracovníkov a techniky SMMP, spol. s r.o., prípadne zmluvných dodávateľov. O svojom rozhodnutí informuje vedúceho operačného štábu ZÚ MK pri SMMP, spol. s r.o., ktorý rozhodne o prípadnej zmene vyhláseného stupňa pohotovosti.

- Overuje, eviduje a potvrdzuje výkony pracovníkov a techniky vykonané počas jeho zmeny.

- Zabezpečuje ohlásenie pracovníkov s pohotovosťou doma v dobe od 15,30 hod. do 06,30 hod. v pracovných dňoch, resp. od 06,30 hod. do 18,30 hod. a od 18,30 hod. do 06,30 hod. v dňoch pracovného voľna a pokoja, alebo počas sviatkov podľa kalamitných podmienok.

- Po ukončení zmeny odovzdáva informácie o rozsahu činnosti ZÚ MK nasledujúcemu vedúcemu zmeny ústne a odovzdá denný výkaz vedúceho o priebehu služby ZÚ MK.

# Preberanie a odovzdávanie prác za ZÚ MK

- Na tlačive o priebehu služby ZÚ MK sú uvedené nasledovné údaje :

- meno vedúceho zmeny,

- mená slúžiacich vodičov a závozníkov,

- počet a mená pracovníkov pri ručnej údržbe komunikácii

- množstvo spotrebovaného materiálu,

- Evidencia činnosti ZÚ bude vedená v podrobnom rozpise vykonanej práce v danom rajóne a v denných záznamoch o výkone vozidla

Zoznam výkonných pracovníkov obsluhujúcich techniku a ručný posyp chodníkov:

.

1. Automechanici

Jozef Mjartan

Cibrín Ján

2. Vodiči sypačov s radlicou

1. Brull Jozef

2. Kotrík Jozef

3 . Mello Tibor

4. Vrecko Milan

3. Vodiči na chodníkovú techniku

1. Daniš Dušan

2. Barasso Peter

3. Kluvanec Miroslav

4. Klopček Dominik

5. Mello Peter

4. Pomocní pracovníci, závozníci :

1. Karak Peter

2. Gallo Anton

3. Privalinec Ivan

5. Vodiči malotraktorov s radlicami

1. Morovič Jozef

2. Ján Jeleň

3. Ján Bielik

Vozidlá a mechanizmy zaradené do ZÚ pre MK

| Sypač vozoviek Škoda 706 MTSP | 1 ks SMMP |
| --- | --- |
| Sypač Renault Kerax | 1 ks SMMP |
| Sypač chodníkov Ranger City | 1 ks SMMP |
| Sypač chodníkov Multicar TREMO | 1 ks SMMP |
| Multicar M - 25 | 1 ks SMMP |
| Traktor so zadnou radlicou | 1 ks SMMP |
| Sklápacie nákladné vozidlo IVECO na ručný posyp | 1 ks SMMP |
| Dispečerské osobné vozidlo | 1 ks SMMP |
| Nakladač Bobcat T3571 | 1 ks zmluva Agroprofit Koš |
| Traktor Zetor 161-45 | 1 ks zmluva Agroprofit Koš |
| Traktor John Deer pluh čelný | 1 ks zmluva Agroprofit Koš |
| Traktor New Holland T 5040 | 1 ks zmluva Agrodan Koš |
| Traktor s prednou radicou | 1 ks zmluva Agrodan Koš |
| Malotraktor s radlicou ISEKI TXG 23A | 1 ks zmluva TSMPD |
| Malotraktor s radlicou ISEKI SXG 19 | 2 ks zmluva TSMPD |
| Drvič s dopravníkom | 1 ks SMMP |
| Nakladač UN 53 | 1 ks SMMP |

# Priority a poradie zásahov

Vedúci zmien počas výkonu služby zohľadňujú pri nasadení techniky a pracovníkov priority v poradí :

- cesty, ktorými vedú mestské, prímestské a diaľkové linky SAD, zdravotnícke zariadenia

- prístupové cesty, ktoré slúžia k zásobovaniu obyvateľstva,

- ostatné cesty

- nebudú udržiavané cesty, ktoré správca neprevzal do správy – pasport MK

- chodníky vo verejnej zeleni, ktoré nie sú v zaradené v pasporte MK budú udržiavané len v rozsahu kapacitných a finančných možností   správcu komunikácii

Neoddeliteľnou súčasťou  plánu ZÚ MK je rozpis služieb, ktorý je vypracovaný podľa jednotlivých mesiacov, je záväzný pre každého slúžiaceho pracovníka.

Začiatok ZÚ MK je stanovený od 15.11.2014 a koniec k 15.03.2015.

V prípade zhoršených klimatických podmienok môže operačný štáb vykonať úpravu trvania zimnej údržby.

Termín nástupu stálych služieb, ako aj ich ukončenie, určuje podľa počasia konateľ SMMP, spol. s r.o.. K termínu zahájenia ZÚ MK bude Správa majetku mesta Prievidza, spol. s r.o. kompletne pripravená k vykonávaniu ZÚ MK.

Odhŕňanie snehu z ulíc zabezpečuje vedúci zmeny ZÚ MK podľa rajónov v nasledovných termínoch :

- do   5 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 10 cm,

- do   8 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 20 cm,

- do 12 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 30 cm,

jedná sa o spojazdnenie hlavných ťahov, vedľajšie ulice sa budú odhŕňať priebežne.

Ručné čistenie komunikácii

1. Pri ručnom čistení a odstraňovaní nánosov snehu a ľadu z krajníc MK, autobusových zastávok, priechodov pre chodcov, uvoľňovaní uličných vpustov pracovníkmi je potrebné dôsledne dbať na bezpečnosť práce s použitím oranžových viest prípadne pomocou prenosného DZ.

2.  Pri ručnom čistení bude využívaná aj práca aktivačných pracovníkov zamestnaných na

verejnoprospešných prácach mesta Prievidza.

Sídlo štábu, pohonné hmoty, náradie a materiál, garážovanie techniky

1. Sídlo štábu a riadenie  ZÚ MK bude vykonávané z objektu Prevádzky údržby miestnych komunikácii na Garážovej 1 v Prievidzi.

2. Dopĺňanie PHM je zabezpečené na čerpacích staniciach Slovnaft - Moštenica, Prievidza,

Slovnaft - Nedožerská cesta, Prievidza a Agip, Tolstého rad, Prievidza.

3. Úložisko posypového materiálu pripraveného k posypu sa nachádza na Garážovej 1, Prievidza a sú pripravené nasledovné množstvá materiálu :

- 400 ton kameniva

- 150 ton posypovej soli

Ďalšie dodávky uvedených materiálov zaisťujeme priebežne.

4. V príručnom sklade vedúceho zmeny je uložená pohotovostná zásoba ručného náradia.

5. Garážovanie techniky je zabezpečené v objektoch na Garážovej 1, Prievidza.

A.) Zoznam chodníkov zaradených do rajónov

Rajón č. 1 - chodníky :

sídlisko Kopanice : malotraktor ISEKI / Unipa/:

Ulice : Včelárska, V.Clementisa, Novackého, Mariánska – vedľa školy, Sasinkov sad, Energetikov, Benedikta, Gorkého + spojovacie chodníky + vnutrobloky, Nad terasami, Makovického, Na Karasiny, Snežienkova – časť po rodinné domy, Veľkonecpalská, Poľná, Dom kultúry Necpaly, Malonecpalská, Park Prepadliská, Urbárska, Kútovská, Dúbravská, Majerská, Gazdovská.

Rajón č.2 – chodníky :

sídlisko Píly II : malotraktor ISEKI / Unipa / :

Ulice : Štefánika + Hronského námestie,  spojovacie chodníky okolo Magury, S.Chalupku, Okružná,, J.Kráľa, Gorazdovo nábrežie, Bjornsona, F. Madvu, A. Rudnaya, Tkáčska, Svätoplukova, Mierové námestie, Sv. Metoda, Kalinčiaka, Park mládeže, Riečna po priem. park, Banícka, Murgaša + vedľa Handlovky, Stodolu, Baniča.

Rajón č.3 – chodníky :

sídlisko Zapotôčky, Nové mesto: malotraktor ISEKI /Unipa / :

Ulice : Bojnická cesta, Nábrežná, Ľ.Ondrejova,Tolstého rad,Za depom,Mliekarenská, Bajzu, od Unimatu po rieku, Hurbana,Bukovčana, Rázusa, Žarnova, Šafárika, Palárika,Stančeka, Urbánkova, Roháča, Jégého, Šulekova, Francisciho, Šoltésovej, Fándlyho, Matušku, Okáľa, Dobšinského, Sad D. Tatarku, Bendíka, Mišúta, Bednára, Krasku, Jašíka, Červeňa, Átriová, Falešníka , Olympionikov, zimný štadión – chodníky okolo

Rajón č. 4 – chodníky :

Staré mesto : Multikar TREMO : / technika SMMP /

Ulice: Námestie slobody, Rastislavova, Košovská, Cíglianská, Priemyselná,Švéniho, Hlinku  po rampy, Bakalárska + vysoká škola, Mišíka + spojovacie chodníky, Moyzesa, Šumperská, Dlhá, Sv. Cyrila + vnútroblok, Škarvana, Nadjazdová, Vápenická, Staničná, Partizánska cesta, Povstalecká cesta.

Rajón č.5 – chodníky :

Staré mesto, Žabník : City Ranger :/ technika SMMP /

Ulice : Vansovej, Nová, Záhradnícka, Hviezdoslavova, Jesenského + vnutroblok, park pri Galaxii, Stavbárov, Športová, vedľa futbalového štadióna, Necpalská cesta – Lidl po cintorín,Mariánska po Medzibriežky, Mišíka – parkovisko MsÚ, park Skotňa, spojovací chodník Mariánska – Veterná.

B.) Zoznam miestnych komunikácii zaradených do rajónov

Rajón č. 1 – MK :

sídlisko Píly II. : traktor so zadnou úzkou radlicou : / technika SMMP /

Ulice : Malookružná, Banícka, Žirku, Siváka, Palkoviča, Škopca, Malá, Tichá, Gavloviča, Benického, Vnútorná, Súbežná, Rudnaya, Krmana, Kubíka, Trhová + parkoviská, Pauleho, Krajná, Úzka, Zadná, Stredná, Priechodná, Svätoplukova – dvory, Králika.

Rajón č. 2 – MK :

Malá Lehôtka + Hradec + časť sídl. Píly II: traktor s prednou radlicou: / prenájom Agroprofit Koš /

Ulice : Družby, Na lánoch, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Krížna, Lesná, Na stanište, Parková, Pod hájik, Pod Hrádkom, Za kaplnkou, Súhradská, Pavlovská, Za údolom, Južná, Na záhrade, Pod hôrku, Richtárska, Družstevná, rekr. stredisko Púšť, Sad 600.roč.,Cíglianská, mäsokombinát, Súkennícka, Obuvnícka, Sklenárska, Tkáčska, Klampiarska, Garbiarska, Mlynská.

Rajón č. 3 – MK :

Veľká Lehôtka + časť lokality Piesky: traktor s prednou radlicou : /prenájom Agroprofit Koš /

Ulice : Hlboká, Hradecká, Remeselnícka, Školská, Uhlištná, Roľnícka, Mlynarská, Podhorská od kaplnky, Mrazničná, Vrchárska, Bellu, Viničná, Strmá, Východná, Hasičská, Veľkolehotská, Vajanského, Sitnianského, Podjavorinskej, Kmeťa, Kalinčiaka, Zdravotnícka

Rajón č. 4 – MK :

Traktor so zadnou radlicou : / prenájom AGRODAN Koš /

Ulice : Astrová, Bôrová, Fialková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Klinčeková, Konvalinková,

Tulipánová, Bottova, Gramantíka, Jánošíkova, Koncová, Kuzmányho, Záborského, Puškinova, Veterná, Dlhá, Dúbravská,, Energetikov, Gorkého, Jesenského, Kútovská, Lúčna, Malonecpalská, Na Karasiny, Na záhumní, Nová, Poľná, Športová, Záhradnícka, Majerská, Gazdovská, Urbárska, súbežná s Veľkonecpalskou-slepá, Staničná, Traťová, Majerníka, Partizánska, Medzibriežky, Hrnčiarska.

Rajón č. 5 – MK :

Sypač s radlicou  č. 1 : / technika SMMP /

Ulice : Mliekarenská,Bajzu, Clementisa, Hornonitrianská, Košovská, Krasku, Mariánska, Mišíka, Novackého, Bakalárska, Malonecpalská, Ondrejova, Priemyselná, Tolstého rad, Snežienková, Švéniho, Včelárska, Veľkonecpalská, Za depom, Záhradnícka, Vinohradnícka, Teplárenská, Garážová.

Rajón č. 6 – MK :

Sypač s radlicou č. 2 : / technika SMMP /

Ulice : Bjornsona, S.Chalupku, Duklianaska, J. Kráľa, F. madvu, Nábrežná, Gorazdovo nábr., Nábr. Kalinčiaka, Nábr. Kmeťa, Nábr.Sv.Cyrila, Nábr.Sv.Metoda, okružná, Pod Banskou, Poľnohospodárov, Štefánika, Svätoplukova, Vansovej, Východná, Šumperská,

Zimná údržba parkových chodníkov, peších zón  a rekreačných častí mesta :

Nákladné vozidlo Iveco / technika SMMP / + ručný posyp + VPP pracovníci

| P.č. | Miesto zásahu | Spôsob | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |

| 01. | Nám. Slobody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - schody | Ručne |  |
| 02. | Mišíka |  |  |
|  | - BUS zastávky | Ručne |  |
| 03. | Okresný súd |  |  |
|  | - BUS zastávky | Ručne |  |
| 04. | A.Hlinku |  |  |
|  | - schody :nová pešia zóna - chodníky pri 90 b.j., - schody pri 90 b.j. | Ručne |  |
| 05. | Štefánika |  |  |
|  | - priechody pre chodcov | Ručne |  |
|  | - BUS zastávky 5 x | Ručne |  |
| 06. | S.Chalupku 2 x | Ručne |  |
| 07. | Námestie Hronského |  |  |
|  | - schody | Ručne |  |
| 08. | Z Clementisovej na Gorkého |  |  |
|  | - schody | Ručne |  |
|  | - BUS zastávky 4 x | Ručne |  |
| 09. | Z Clementisovej na Energetikov |  |  |
|  | - schody | Ručne |  |
| 10. | Z Necpalskej na Žabník |  |  |
|  | - BUS zastávky 2 x | Ručne |  |
| 11. | Z Necpalskej na Jesenského |  |  |
|  | - schody | Ručne |  |
| 12. | Lávka pre chodcov od ul. Stavbárov na Tolstého (ponad žst.) | Radlica + ručne |  |
| 13. | Park Skotňa od cintorína na Dlhú ul. - chodníky, schody | Ručne |  |
| 14. | Rakytova - schody | Ručne |  |
| 15. | Most cez Handlovku |  |  |
|  | Gorazdovo nábr. |  |  |
|  | - schody | Ručne |  |
| 16. | Most pri Nestlé | Ručne |  |
| 17. | Lávky cez Handlovku |  |  |
|  | - schody | Ručne |  |
| 18. | Mestský park |  |  |
|  | - lávka pre chodcov MTG (mini golf) | Ručne |  |
|  | - lávka pre chodcov VÚOD | Ručne |  |
|  | - lávka v III. Časti | Ručne |  |
|  | - chodníky s lávkami | Radlica + ručne |  |
|  | - chodníky v parku | Radlica |  |
| 19. | Hurbanova ulica |  |  |
|  | - chodníky | Radlica |  |
|  | - schody | Ručne |  |
| 20. | Bukovčana - schody | Ručne |  |

Vzhľadom na rozsah udržiavaných miestnych komunikácií boli do rajónov zaradené len tie, ktoré svojim významom a funkciou sú prioritné. Vedľajšie komunikácie evidované v pasporte MK, ktoré priamo nadväzujú na hlavné miestne komunikácie, budú udržiavané následne     po spojazdnení  hlavných MK v danej lokalite.

Chodníky na území mesta sú spoločnosťou SMMP, spol. s r.o. čistené len tie, ktoré sú v správe mesta a ktoré nie sú priľahlé k nehnuteľnostiam. O tieto sa starajú vlastníci, užívatelia objektov podľa platnej legislatívy  .

Ak po tejto práci zostanú kapacity, môže vedúci zmeny za úhradu poskytnúť mechanizmy na objednávku pre iného odberateľa.

Povinnosť čistiť priestory okolo zberných nádob  na odpad majú podľa § 4, odst. 9  VZN  č. 105/2009 majitelia alebo správcovia nehnuteľností. Preto po napadnutí snehu sú povinní takto neodkladne vykonať.

V prípade zistenia porušovania zákonov a platných VZN mesta budú správcovia nehnuteľností upozornení na neplnenie povinností aj v spolupráci s MsP.

#### Zvláštny režim

Pri mimoriadne nepriaznivom počasí primátorka mesta vyhlasuje kalamitnú situáciu, kedy sa do odstraňovania kalamity  zapájajú organizácie, občania mesta Prievidza a pracovníci bez pracovného pomeru, evidovaní úradom práce. O túto možnosť vopred požiada riaditeľa Úradu práce Prievidza primátorka mesta, alebo ňou poverený zástupca.

Výzva primátorky občanom mesta na pomoc pri odstraňovaní kalamitnej situácie bude realizovaná prostredníctvom dostupných masovokomunikačných prostriedkov- regionálna  TV, regionálne rádio resp. mestský rozhlas.

Zvláštne prípady zimnej služby

Počas ZÚ MK sa môžu vyskytnúť zvláštne prípady, kedy SMMP Prievidza, spol. s r.o. svojimi kapacitami nebude môcť vykonať odhŕňanie, prípadne odvoz snehu z jednotlivých ulíc v meste, ako je uvedené v predchádzajúcom popise plánu zimnej údržby. Takýto prípad sa môže vyskytnúť z nasledovných dôvodov :

-   ak používaním dôjde k rozsiahlej poruche zaradených strojov a mechanizmov, ktorá si

bude vyžadovať dlhšiu opravu, prípadne dlhodobé zabezpečenie potrebných náhradných

dielov

-   haváriou stroja alebo mechanizmov na ceste zaradených do ZÚ MK a následnou

nepredpokladanou  dobou opravy,

-   po napadnutí čerstvého snehu na starý neodhrnutý a zamrznutý sneh, čím sa stávajú  ulice

málo prejazdné resp.   neprejazdné,

-   odstavené zaparkované vozidla na komunikáciách, ktoré prekážajú mechanizmom pri

odstraňovaní snehu

-    iné nepredvídané okolnosti.

V hore uvedených prípadoch rieši vzniknutú situáciu :

- Vedúci zmeny, počas  ktorej sa takýto prípad stal,

- Štáb ZÚ MK pri SMMP, spol. s r.o.,

- Krízový štáb ZÚ MK vedený primátorkou mesta.

V takomto prípade má vedúci zmeny,  právo prizvať do práce  viac pracovníkov spoločnosti podľa potreby a riadiť práce aj v tej oblasti, ktorá nespadá do jeho kompetencie ako vedúceho zmeny ZÚ MK. Okamžite o danej situácii informuje konateľa spoločnosti, ktorý vyvinie maximálne úsilie v spolupráci so štábom ZÚ, aby sa problém vyriešil. Konateľ spoločnosti podľa vlastného uváženia informuje o vzniknutej situácii primátorku mesta.

#### Informácie pre občanov mesta

V prípade prijatých  mimoriadnych opatrení jednotlivých štábov ZÚ MK budú občania, majitelia a správcovia nehnuteľností  informovaní o opatreniach, platných nariadeniach a ich povinnostiach cez mestský rozhlas, regionálny rozhlas, televíziu, prípadne cestou vedenia organizácií, ktorých pracovníci nastúpili do práce.

#### Technologické postupy

Technologický postup odhŕňanie, posyp a likvidáciu snehu volí slúžiaci člen štábu podľa vzniknutej situácie. Pritom maximálne dbá na hospodárnosť pri používaní strojov, posypového materiálu a druhu posypového materiálu. Chemický posyp v meste sa môže použiť len na cestách so stúpaním terénu, kde sú MHD zastávky, na križovatkách a zvlášť nebezpečných miestach. O používaní chemických posypových materiálov rozhoduje slúžiaci člen štábu ZÚ MK. Právo zasahovať alebo meniť rozhodnutie  v nasadení strojov, techniky, pracovníkov a posypového materiálu, slúžiacemu členovi štábu ZÚ MK pri SMMP, spol. s r.o. alebo do rozhodnutia vedúcich štábov má len konateľ SMMP, spol. s r.o. V nevyhnutných prípadoch sa chemický posyp môže použiť i na chodníky.

#### Odvoz snehu

Odvoz snehu sa uskutoční len v prípade, že dôjde k zvýšenému ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky,  bezpečnej chôdze chodcov, pričom nutnosť odvozu snehu bude konzultovaný medzi štábom ZÚ a príslušným oddelením Mestského úradu Prievidza.

Odvoz snehu z určených komunikácií a spevnených plôch bude vykonávaný do  lokalít :

1.) kontaminovaný sneh soľou			- ČOV St PVS Prievidza

2.) sneh z komunikácií čerstvo napadnutý	- uzavretá cesta I/50 Prievidza – Koš

Priority pre odvoz snehu budú riešené nasledovne

- autobusové nástupištia,

- Iné miesta podľa potreby stanovené štábom ZÚ MK ( školy, zdravotné zariadenia, pešie zóny...)

Zásady pri odvoze snehu :

- Sneh sa postupne odváža z ulíc podľa poradia :

- kde je vedená MHD,

- z autobusových  zastávok,

- z úzkych ulíc, kde  nahrnutý sneh na krajniciach bráni  prístupu do obydlí, alebo iných nehnuteľností a novonapadnutý sneh nie je kde odhŕňať. Poradie ulíc na odvoz snehu stanovuje slúžiaci člen štábu ZÚ MK,

2.)  Sneh môže byť vysypaný len na vopred stanovené miesto.

3.) V prípade intenzívneho dlhodobého sneženia , ak SMMP, spol. s r.o.  svojimi kapacitami nie je schopná  operatívne zabezpečiť odvoz snehu, môže požiadať  o spoluprácu  iné organizácie v meste alebo súkromných podnikateľov, pričom dbá na maximálnu hospodárnosť.

#### Organizačné zabezpečenie ZÚ MK

Súčasťou materiálneho a technického zabezpečenia ZÚ MK je :

- Príprava  techniky určenej k ZÚ MK

Zodpovedný: technik pre miestne komunikácie, p. Hamar Karol

- Vyhlasovanie služieb a pohotovosti hore uvedeným pracovníkom (vykonáva sa mesiac dopredu)

Zodpovedný:  – technik pre miestne komunikácie, p. Gális František

- Materiálová príprava (zakúpenie posypových materiálov, potrebných ND na vozidlá a mechanizmy, PHM a pomôcok OBP pre ZÚ MK)

Zodpovedný:  referent pre miestne komunikácie , Ing. Lukáčová Zuzana

- Preškolenie zaradených pracovníkov (minimálne 7 dní pred začiatkom ZÚ MK) – zoznam pracovníkov

Zodpovedný:  – konateľ spoločnosti, Ján Dobrovodský

- Hodnotenie jednotlivých zásahov z operatívneho hľadiska

Zodpovední jednotliví vedúci zmien v spolupráci so štábom ZÚMK.

ZÚ MK podľa tohto plánu začína dňom 15.11.2014.

V Prievidzi  dňa :

Za SMMP, spol. s r. o. :

..............................................

Ján Dobrovodský

konateľ spoločnosti

Za mesto Prievidza

..............................................

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta