Prieskum trhu

požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                          Mesto Prievidza

IČO:                             318 442

Sídlo:                            Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón :                        046/5179601

E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Martina Kováčiková

Telefón :                        046/5179605

E- mail  :                        martina.kovacikova@prievidza.sk

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „ Vybudovanie spevnených plôch – Ulica energetikov“.

2.2 Druh zákazky :   zákazka na stavebné práce

2.3 Miesto dodania:  spevnené plochy na Ulici energetikov v Prievidzi

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

3.  Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmet zákazky sa nachádza na parcele KNC 5348/1, KNC 5399/1 k.ú. Prievidza – Ulica energetikov, pred objektom PIANO CLUB (viď situácia).

Ide o úpravu jestvujúceho šikmého parkovacieho státia na kolmé parkovacie státie a o úpravu trasy priľahlej spevnenej plochy pre peších.

Opis požiadaviek na zákazku:

- Zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby spôsobilú k účelu využitia, ktorá bude vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Návrh riešenia musí byť odkonzultovaný Mestským úradom Prievidza - oddelenie výstavby a životného prostredia.

-  Zabezpečiť inžiniersku činnosť stavby – povolenie na stavbu

-  Zrealizovať predmet zákazky s predpokladaným rozsahom :

- Asfaltový povrch jestvujúceho šikmého parkovacieho státia, ktorý tvorí súčasť miestnej komunikácie sa ponechá, opravia sa len prípadné lokálne poruchy vozovky (výmole, výtlky, diery).

- Odstránia sa pôvodné obrubníky, palisády, podkladové vrstvy terénu, podkladové vrstvy jestvujúceho asfaltového chodníka v mieste budúcej spevnenej plochy. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu.

- Vytvorenie novej spevnenej plochy pre OA - kolmé státie pre cca 16 osobných motorových vozidiel

Rozmer státia pre jedno osobné motorové vozidlo má parametre 2,4m x 5,3m. Nové parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením V10a ä zbierka zákonov č. 9/2009 príloha č. 1). Nová rozšírená plocha parkovacieho státia sa vybuduje z polovegetačných tvárnic a v úrovni miestnej komunikácie.

- Osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka po obvode nového kolmého parkovacieho státia. Obrubník bude vystupovať nad plochu max.80mm. V styku miestnej komunikácie a spevnenej plochy uložiť obrubník naležato.

- Vytvorenie spevnenej plochy pre peších – dĺžka cca 20,00m;  šírka 2,00m

Začiatok novej spevnenej plochy sa napojí na jestvujúci asfaltový chodník (v mieste vstupu do budovy PIANO CLUB), koniec spevnenej plochy sa napojí na jestvujúci chodník zo zámkovej dlažby ( pri budove Niké). Povrch spevnenej plochy pre peších bude zo zámkovej dlažby.

V mieste navrhovaných spevnených plôch sú vedené nasledovné inžinierska siete: elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie.

3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili

a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky : Ing. Martina

Kováčiková, telefón : 046 /5179605, e-mail: martina.kovacikova@prievidza.sk

Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača.

3.3 Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o dielo, situácia stavby (pôvodný stav, nový stav,

inžinierske siete).

3.4 Dodanie predmetu zákazky –do 93 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.  Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2  Zálohy nebudú  poskytované.

6.  Podmienky účasti uchádzačov:

6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.

6.2 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na

zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a

pod.).

6.3 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je

predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, t.j. 2009,2010, 2011, 2012, 2013

s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien uskutočnených stavebných prác.

6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym

zástupcom uchádzača.

7.  Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  19.02. 2014 do 13,00 hod.

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

7.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach

a označené : „Vybudovanie spevnených plôch Ulica energetikov“ - neotvárať.

8.  Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ

zašle iba  úspešnému uchádzačovi.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Martina Kováčiková

V Prievidzi, 06.02.2014

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta