Prieskum trhu

požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                          Mesto Prievidza

IČO:                             318 442

Sídlo:                            Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón :                        046/5179601

E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Dušan Kohút

Telefón :                        046/5179611

E- mail  :                        dusan.kohut@prievidza.sk

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „ Spomaľovač na Riečnej ulici“.

2.2 Druh zákazky :   zákazka na uskutočnenie stavebných prác

2.3 Miesto dodania:  Riečna ulica v Prievidzi

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

3.  Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmetom diela je vybudovanie stavebného spomaľovacieho prahu v profile komunikácie na Riečnej ulici v Prievidzi. Súčasťou stavebných prác je plynule pripojenie plôch okolitých chodníkov pre chodcov, dodávka dopravného značenia a vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov. Súčasťou diela je i projekt prenosného dopravného značenia, vyjadrenie správcu komunikácie, povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ako aj osadenie prenosného dopravného značenia odsúhlasené Okresným riaditeľstvom policajného zboru - Okresného dopravného inžiniera v Prievidzi. Taktiež je súčasťou diela vytýčenie inžinierskych sieti pred zahájením prác. Dielo sa skladá z dvoch objektov:

Objekt SO.01 Spevnené plochy a dopravné značenie

Stavebný objekt SO 01 rieši vybudovanie spomaľovača na Riečnej ulici, ktorý bude riešený v šírke existujúcej komunikácie. Pozostávať bude z obojstranne situovaných nábehov s cementobetónovým krytom dĺžky 2,5 m so sklonom 4% a samotnej plochy zdvihnutej o 100 mm v dĺžke 12 m prevedenej z betónovej zámkovej dlažby rozmeru 20/16,5/10. Šírka komunikácie je cca 6 m. Napojenia chodníkov pre peších z oboch strán spomaľovača sú navrhnuté plochami z betónovej zámkovej dlažby rozmeru 12/12 hr. 70 mm.

Ohraničenie plôch je navrhnuté novými cestnými obrubníkmi – skosenými i bez skosenia ukladanými do betónového lôžka z betónu triedy C12/15.

Súčasťou navrhovaného prechodu je i značenie pre nevidiacich vytvorením vodiacich a signálnych pásov v miestach napojení na existujúce chodníky pre peších.

Betónové dlažby rozmerov 400x400x80 mm s drážkami a 400x400x80 mm s výstupkami, farba červená.

Odvodnenie spomaľovača bude riešené jeho sklonom, ktorý kopíruje výškové parametre existujúcej vozovky a dažďové vody budú odvádzané existujúcim systémom odvodnenia Riečnej ulice.

Objekt SO 02 Elektroinštalácia – verejné osvetlenie

Projekt rieši osvetlenie prechodu pre chodcov a cyklistov na Riečnej ulici v Prievidzi. Táto komunikácia je podľa súboru STN EN 13201 zaradená do triedy osvetlenia S4. Priľahlé komunikácie nie sú predmetom projektu. Výpočet osvetlenia je riešený firmou Artechnic-Schreder podľa prílohy.

Navrhnuté sú svietidlá typu Zebra MC2 1x150W. Svietidlá budú vybavené svetelným zdrojom – metalhalogenidovou výbojkou CDM-T-150W. Pre osadenie svietidiel sú navrhnuté osvetľovacie oceľové stožiare OSUD-OP-Z(L-6m) s výložníkmi VUD35A-OP-Z (L-3,5 m) a VUD40A-OP-Z (L-4m). Stožiare osadiť na okraji komunikácie vo vzdialenosti max.0,5m od okraja vozovky. Osvetľovací stožiar ukotviť do betónového základu s rozmermi 0,55x0,55m a s hĺbkou 1,2m.

Napojenie previesť z jestvujúcich el. rozvodov VO. Napojovací bod je jestvujúci stožiar VO. V tomto stožiari vymeniť jestvujúcu stožiarovú výzbroj za novú typ EKM2050 pre zaústenie 3x káblov. Jestvujúci kábel CYKY-J 4x10 zaústiť do novej stožiarovej výzbroje. Z napojovacieho bodu viesť k novým osvetľovacím bodom kábel CYKY-J 4x10 pre napojenie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov. Nové stožiare pre osvetlenie prechodu pre chodcov vybaviť stožiarovou výzbrojou EKM1272.

Kábel pre napojenie osvetlenia viesť v spoločnej káblovej ryhe s pásovým vodičom FeZn 30x4mm pre uzemnenie navrhnutých oceľových stožiarov. Uzemnenie uložiť pod káblom na dno výkopu. Odbočky k jednotlivým oceľovým stožiarom previesť vodičom FeZn ø10mm a štandardnými svorkami. Uzemnenie nových osvetľovacích stožiarov dopojiť na uzemnenie jestvujúcich stožiarov.

Podrobný rozsah prác je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer. Výkaz výmer je súčasťou tejto požiadavky. Projektová dokumentácia bude zaslaná záujemcom na požiadanie elektronicky

3.2Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača.

3.3 Súčasťou požiadavky  je návrh zmluvy o dielo.

3.4 Pokiaľ je v opise  použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže oceniť ekvivalent.

3.5 Dodanie predmetu zákazky:

# Termín odovzdania staveniska: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

# Termín začatia zhotovenia diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 60 dní od odovzdania staveniska

4.  Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2  Zálohy nebudú  poskytované.

6.  Podmienky účasti uchádzačov:

6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.

6.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na

zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a

pod.).

6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom

uchádzača.

6.5 Ocenený výkaz výmer.

6.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je

predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, t.j. 2009,2010, 2011, 2012, 2013

s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien uskutočnených stavebných prác.

7.  Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  6.10. 2014 do 14,00 hod.

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 alebo emailom na adresu: iveta.krajcikova@prievidza.sk

7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených

obálkach a označené : „Spomaľovač na Riečnej ulici“ - neotvárať.

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ

zašle iba  úspešnému uchádzačovi.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Dušan Kohút

V Prievidzi  24.9.2014

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta